## Slide 1: Prácticas seguras para trabajar con el plomo en renovación, reparación y pintura
Bienvenida e introducciones
  Dígale a los alumnos:
    Su nombre, la empresa para la que trabaja y a qué se dedica.
Descripción general del módulo:
  Programa del curso
  Manual del curso
Notes: m
¿Por qué está aquí?
El trabajo de renovación tradicional que realiza ahora puede crear importantes peligros con relación al polvo con plomo, si se altera la pintura a base de éste último.
El polvo con plomo generado por el trabajo de renovación tradicional puede causar envenenamiento por plomo en los niños. También puede envenenar a las mujeres embarazadas, a usted mismo y a otros trabajadores e incluso a las mascotas. Mediante cambios útiles en las prácticas de trabajo se puede minimizar y contener el polvo. El uso de las prácticas de trabajo seguras con el plomo hace que el trabajo sea más seguro y reduce su exposición por responsabilidad.
La Regla final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para la Renovación, Reparación y Pintura (Código de Regulación Federal 40, Parte 745) exige que las renovaciones que se realicen por compensación las deben llevar a cabo empresas certificadas por medio de renovadores certificados. Las empresas de renovación que deseen trabajar en viviendas construidas antes de 1978 y en instalaciones habitadas por niños, deben hacer una solicitud a la EPA y pagar una cuota a fin de obtener la certificación. Los renovadores que deseen convertirse en renovadores certificados deben aprobar satisfactoriamente un curso de renovador acreditado por la EPA o un curso acreditado por un estado o una tribu autorizados por la EPA. Este curso es el curso modelo de la EPA para renovadores certificados y como tal cumple con todos los requisitos del Código de Regulación Federal 40 745.90.
Este curso le enseñará cómo cumplir con la regla de renovación, reparación y pintura de la EPA, la regla del Departamento de Vivienda y Urbanismo sobre trabajos seguros con plomo, y cómo llevar a cabo las prácticas de trabajo seguras con el plomo de forma segura y eficaz.
Luego que haya aprobado satisfactoriamente un curso de renovador certificado, impartido por un proveedor de capacitación acreditado por la EPA, usted será un renovador certificado por la EPA. La categoría de renovador certificado por la EPA le permitirá realizar trabajos de renovación, reparación y pintura seguros con el plomo, en viviendas construidas antes de 1978 y en instalaciones habitadas por niños, donde el trabajo alterará la pintura a base de plomo. Su certificación es válida por cinco años a partir de la fecha de finalización del curso. Para renovar su certificación después de cinco años, debe aprobar satisfactoriamente un curso de perfeccionamiento de renovador certificado acreditado por la EPA, antes de que venza su certificación inicial. La capacitación de perfeccionamiento se debe realizar cada cinco años a fin de mantener la certificación. Si el renovador certificado no perfecciona su capacitación, dentro de un período de cinco años de la capacitación previa, deberá volver a realizar el curso inicial para certificarse nuevamente.

## Slide 2: Programa del curso
Introducción y bienvenida
Módulo 1: Reglamentos federales Módulo 2: Pruebas de pintura a base de plomo
Módulo 3: Repaso de las prácticas de instalación
Receso
Módulo 4: Repaso de prácticas prohibidas, equipos protectores personales y control contra el polvo
Módulo 5: Repaso de prácticas de limpieza, procedimiento de verificación de limpieza y ejercicio práctico
Módulo 6: administración de registros
Módulo 7: Capacitación para renovadores no certificados
Prueba
Notes: m

## Slide 3: Descripción general del manual de capacitación
Siete módulos
Apéndices clave
  Apéndice 1 - Regla final de la EPA para el Programa de Renovación, Reparación y Mantenimiento (Código de Regulación Federal 40, Parte 745)
  Apéndice 2 - Requisitos del Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD) de los Estados Unidos
  Apéndice 3 - Renovar correctamente: Información importante para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas acerca del peligro del plomo
  Apéndice 4 - Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente
  Apéndice 5 - Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO
  Apéndice 6 - Ejercicios prácticos
  Apéndice 9 - Guía para la recogida de muestras de cáscaras de pintura
Notes: Módulos - Además de esta introducción, en este curso existen siete módulos:
  Módulo 1: Reglamentos
  Módulo 2: Pruebas de pintura a base de plomo
  Módulo 3: Repaso de las prácticas de instalación
  Módulo 4: Repaso de prácticas prohibidas, equipos protectores personales y control contra el polvo
  Módulo 5: Actividades de limpieza y verificación del trabajo
  Módulo 6: Administración de registros
  Módulo 7: Capacitación para renovadores no certificados
Apéndices: Este manual consta de nueve apéndices que proporcionan información adicional que ayudará a los contratistas.
  Apéndice 1 – [Dejado intencionadamente en blanco]
  Apéndice 2 - Requisitos del Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD) de los Estados Unidos
  Apéndice 3 - Renovar correctamente: Información importante para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas acerca del peligro del plomo
  Apéndice 4 - Guía de cumplimiento destinada a entidades pequeñas para renovar correctamente
  Apéndice 5 - Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO
  Apéndice 6 - Ejercicios prácticos
  Apéndice 7 - Requisitos normativos estatales y locales
  Apéndice 8 - Situación normativa de desechos de contratistas y residentes generados en actividades domésticas con pintura a base de plomo
  Apéndice 9 - Guía para la recogida de muestras de cáscaras de pintura
Prueba: Los renovadores deben aprobar la prueba que se tome al término del curso a fin de obtener la certificación. No pasar la prueba significa que debe volver a tomar el curso.